ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIAMI GAZOWYMI

Gaz użytkowany w naszych mieszkaniach to propan-butan.

Jest mieszaniną propanu (25-50%) oraz butanu (50-75%). Proporcje gazów są różne i zależą między innymi od poru roku (butan ma dużo lepszą wartość energetyczną).

Stosowanie samego butanu eliminuje ten gaz z domowego użytku. Zimny gaz (butan), przyniesiony wewnątrz butli z zewnątrz nie będzie się ulatniał, nawet, jeśli otworzymy butlę (ażeby tak się stało należałoby go podgrzewać).

Propan-butan miesza się z powietrzem, jednakże z uwagi na to, iż jest o półtora razy cięższy od powietrza będzie gromadził się po wycieku przy podłodze.

Kolejną rzeczą godną uwagi jest to, iż gaz ten jest bezwonny. Producenci jednak celowo dodają środki zapachowe, ażeby można było wyczuć najprostszym sposobem, czyli „własnym nosem” niekontrolowany wyciek gazu.

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GAZOWYCH

- w mieszkaniach wewnątrz budynków wolno użytkować maksymalnie dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,

- w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji,

- butli nie wolno składować w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu np. w piwnicach, ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem),

- nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych – w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),

- butle należy ustawiać w odległości co najmniej 1,5m od urządzeń promieniujących ciepło np. piece, grzejniki, z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych, gdyż wzrost temperatury powoduje automatycznie wzrost ciśnienia wewnątrz butli, co może być konsekwencją jej rozerwania i wybuchu,

- odległość butli od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.) powinna wynosić co najmniej 1,0m oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie,

- butle należy instalować w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem, w odległości co najmniej 1m od urządzeń powodujących iskrzenie,

- połączenie butli z kuchenką powinien stanowić wąż elastyczny o długości nie większej niż 3m, wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 600C,

- należy używać kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym oraz kuchni, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,

- samodzielnie nie wolno dokonywać napraw butli oraz urządzeń gazowych,

- pomieszczenia w których funkcjonują urządzenia gazowe muszą posiadać sprawną i skuteczną wentylację,

- opuszczając mieszkanie na dłuższy czas najlepiej jest zakręcić butlę,

- przynajmniej raz w roku powinno się przeprowadzić przegląd połączeń elastycznych butli z kuchenką,

- niezależnie od wyglądu zewnętrznego raz na trzy lata powinno się zmienić na nowy

przewód elastyczny,

- wymianę butli powinno zlecać się fachowcom,

- nie powinno pozostawiać włączonej kuchenki bez nadzoru (wykipienie może spowodować zgaśnięcie płomienia),

- systematycznie należy sprawdzać skuteczność działania wentylacji,

- systematycznie należy dokonywać przeglądu całej kuchenki gazowej oraz dysz palników,

- jeżeli dojdzie do wycieku – pamiętaj, że każda iskra (nawet wewnątrz kontaktu) powoduje wybuch,

- nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu,

- nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu,

- po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu, należy zamknąć wszystkie kurki gazowe,

- należy systematycznie wietrzyć pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe.

Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają jeszcze pary tego gazu.

Niedozwolone jest przechowywanie wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej.

BUTLI Z GAZEM PŁYNNYM NIE WOLNO UMIESZCZAĆ:

- w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu,

- w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 350C,

- w szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych,

- w pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych,

- w kotłowniach,

- w garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe oraz na strychach.

GDY POCZUJESZ GAZ NALEŻY:

- nie włączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,

- nie zapalać zapałek, zapalniczek itp.,

- otworzyć szeroko okno,

- wyjść na zewnątrz budynku,

- powiadomić w razie konieczności straż pożarną 998 lub telefon komórkowy 112

opracowano na podstawie:

- pisma Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim,

- informacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,