ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA

ZAGROZENIA POŻAROWEGO

## PRZED WYSTĄPIENIEM POŻARU

- W miarę możliwości:

- zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,

- wyposaż mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice oraz naucz rodzinę zasad posługiwania się gaśnicami, przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.

- Zapisz i zapamiętaj numer alarmowy telefonu Straży Pożarnej - 998 (telefon komórkowy 112) oraz naucz dzieci zasad informowania przez telefon o zaistniałym pożarze;

- Określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników (powinny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji);

- Poinstruuj rodzinę o konieczności przemieszczania się w trakcie pożaru i dużego zadymienia jak najbliżej dolnych warstw powietrza (przy podłodze);

- Nie dopuszczaj do nagromadzenia się stert gazet i czasopism w domu i obejściu;

- Sprawdź prawidłowość działania instalacji elektrycznej (nie przeprowadzaj napraw samodzielnie);

- Sprawdź stan techniczny wszystkich gniazdek, przedłużaczy oraz domowych urządzeń elektrycznych (odbiorników energii);

- Nie przeciążaj sieci elektrycznej – nie podłączaj kilku odbiorników do jednego gniazdka (używaj rozgałęźników zaopatrzonych w bezpieczniki w celu uniknięcia iskrzenia i krótkich spięć);

- Zachowaj szczególną uwagę w sytuacji zaistnienia konieczności użycia wewnątrz budynków benzyny, ropy oraz innych paliw - przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach;

- Nigdy nie używaj otwartego ognia w pobliżu składowania paliw płynnych;

- Skontroluj domowe źródła ogrzewania (sprawdź czy przewody kominowe, paleniska i piece są sprawne) – wezwij kominiarza;

- Zachowaj ostrożność podczas używania zastępczych źródeł ogrzewania np. przenośnych grzejników elektrycznych i gazowych, piecyków naftowych itp.:

- upewnij się czy wentylacja zewnętrzna jest właściwa,

- rozmieszczaj grzejniki nie bliżej niż 50 cm od materiałów palnych,

- sprawdź, czy podłoga i fragment ściany są we właściwy sposób izolowane,

- używaj odpowiedniego paliwa - właściwego do danego piecyka - zgodnie z instrukcją użytkowania,

- powstały w wyniku spalania popiół gromadź w metalowych pojemnikach w odpowiedniej odległości od budynków,

- zainstaluj niepalny ekran przed frontem paleniska kominka.

- Upewnij się, czy izolacja domowa nie dotyka przewodów kominowych;

- Zapoznaj rodzinę z umiejscowieniem głównego wyłącznika energii elektrycznej, zaworu instalacji gazowej oraz sposobami jego wyłączenia w sytuacji zagrożenia.

## PODCZAS ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

- Używaj wody lub gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru - nigdy nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować;

- Nigdy nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – używaj tylko gaśnic przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych;

- Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni ugaś solą kuchenną lub sodą oczyszczoną albo przykryj naczynie przykrywką;

- W przypadku zapalenia się ubrania połóż się na ziemię i obracaj do chwili zduszenia ognia – ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia;

- Śpij przy drzwiach zamkniętych – gdy obudzi cię np. dźwięk wykrywacza dymów, swąd dymu itp. zbadaj drzwi zanim je otworzysz:

- jeżeli drzwi są zimne - wyjdź natychmiast w gotowości do czołgania (dym i gorące powietrze unoszą się do góry – powietrze jest bardziej czyste i chłodne w najniższych warstwach powietrza),

- jeśli drzwi są gorące - uciekaj jeżeli jest to możliwe przez okno,

- jeżeli nie możesz uciec, trzymaj białe prześcieradło, obrus itp. w oknie wzywając w ten sposób na pomoc ratowników.

#### PO ODWOŁANIU ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

- Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku do momentu, aż właściwe służby nie stwierdzą, iż konstrukcja budynku nie grozi zawaleniem;

- Jeśli wchodzisz do osłabionego przez pożar budynku, uważaj na oznaki dymu i gorąca;

- Nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed wcześniejszym sprawdzeniem jej sprawności przez uprawnionego elektryka;

- W przypadku wyłączenia głównego wyłącznika gazu odcinającego dopływ gazu do sieci zasilającej, przy ponownym włączeniu wyłącznika należy wezwać uprawnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służby gazowniczej;

- Podczas przebywania w budynku po pożarze zachowaj szczególną czujność, gdyż elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy), wobec czego mogą wymagać naprawy;

- W przypadku, gdy twoje mieszkanie ubezpieczyłeś od pożaru - skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową;

- Jeśli jesteś najemcą lub dzierżawcą budynku lub mieszkania powiadom właściciela;

- Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu lub płomienia – powyższe dotyczy również zawartości lodówki i zamrażarki;

- Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływania pożaru nie próbuj ich otwierać – w ich wnętrzu przez długi czas może utrzymywać się wysoka temperatura, jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości;

- Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:

- powiadom policję o konieczności opuszczenia domu w celu ochrony mienia,

- zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię itp.),

- o fakcie opuszczenia mieszkania (domu) poinformuj krewnych, przyjaciół, staż pożarną, policję, zakład pracy, szkołę itp.